## Slide 1: התנהלות נכונה בבית הבד תיאום ציפיות, טכנולוגיית ההפקה ובקרת איכות קפדנית להבטחת איכות שמן הזית שלנו
נזאר עבד אלהדי
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), משרד החקלאות
כנס הכנה לעונת מסיק 2026 – חוות חנניה
1.9.26

## Slide 2: שותפות ואמון: חקלאי ובית בד הבסיס להצלחה מתחיל בתיאום ציפיות שקוף וניהול נכון
מערכת יחסים: נותן שירות ומקבל שירות.

## Slide 3: שותפות ואמון: חקלאי ובית בד הבסיס להצלחה מתחיל בתיאום ציפיות שקוף וניהול נכון
מערכת יחסים: נותן שירות ומקבל שירות.
ציפיות החקלאי מבית הבד
תמורה מלאה להשקעה: ציפייה למקסימום כמות ואיכות שמן לאחר עונת גידול שלמה.
שקיפות ומיצוי: דרישה לשקיפות מלאה בתהליך, מיצוי אופטימלי ושמירה קפדנית על האיכות.
יעילות זמנים: מינימום זמן המתנה מרגע קבלת הפרי ועד להפקת השמן.
שירותים משלימים: ציפייה למענה מקצועי גם לאחר ההפקה, הכולל סינון, אחסון, ביקבוק ושיווק.

## Slide 4: שותפות ואמון: חקלאי ובית בד הבסיס להצלחה מתחיל בתיאום ציפיות שקוף וניהול נכון
מערכת יחסים: נותן שירות ומקבל שירות.
ציפיות החקלאי מבית הבד
תמורה מלאה להשקעה: ציפייה למקסימום כמות ואיכות שמן לאחר עונת גידול שלמה.
שקיפות ומיצוי: דרישה לשקיפות מלאה בתהליך, מיצוי אופטימלי ושמירה קפדנית על האיכות.
יעילות זמנים: מינימום זמן המתנה מרגע קבלת הפרי ועד להפקת השמן.
שירותים משלימים: ציפייה למענה מקצועי גם לאחר ההפקה, הכולל סינון, אחסון, ביקבוק ושיווק.
ציפיות בית הבד מהחקלאי
תיאום מראש: קביעת זמני הגעה מסודרים כדי למנוע הפתעות ולאפשר זרימת עבודה חלקה.
איכות וניקיון הפרי: הגעה עם זיתים נקיים ככל האפשר, במינימום עלים, ענפים וחומרים זרים שעלולים לגרום נזק לציוד ולעכב את תהליך ההפקה.
סבלנות והבנה: גילוי אורך רוח והתחשבות בעומסים ובאילוצים המאפיינים את העונה הלחוצה.
שיתוף פעולה מסחרי: נכונות להשארת חלק מהשמן המופק לטובת מכירה דרך בית הבד.

## Slide 5: בית בד - מפעל מזון לכל דבר
ניקיון ניקיון ועד פעם ניקיון
הצלחת יצור שמן זית איכותי מחייבת סביבה נקיה מלכלוכים ומזהמים למיניהם

## Slide 6: בית בד - מפעל מזון לכל דבר
ניקיון ניקיון ועד פעם ניקיון
הצלחת יצור שמן זית איכותי מחייבת סביבה נקיה מלכלוכים ומזהמים למיניהם
ניקיון עונתי יסודי: חובה לנקות את כלל מערכות בית הבד לפני ואחרי כל עונה. ללא ניקיון, איכות השמן תיפגע בוודאות גם אם תהליך ההפקה מושלם.

## Slide 7: בית בד - מפעל מזון לכל דבר
ניקיון ניקיון ועד פעם ניקיון
הצלחת יצור שמן זית איכותי מחייבת סביבה נקיה מלכלוכים ומזהמים למיניהם
ניקיון עונתי יסודי: חובה לנקות את כלל מערכות בית הבד לפני ואחרי כל עונה. ללא ניקיון, איכות השמן תיפגע בוודאות גם אם תהליך ההפקה מושלם.
שטיפת הפרי: הקפדה על שטיפה במים נקיים למניעת חדירת אדמה, אבק או בוץ, הפוגעים ישירות בטעם השמן.

## Slide 8: בית בד - מפעל מזון לכל דבר
ניקיון ניקיון ועד פעם ניקיון
הצלחת יצור שמן זית איכותי מחייבת סביבה נקיה מלכלוכים ומזהמים למיניהם
ניקיון עונתי יסודי: חובה לנקות את כלל מערכות בית הבד לפני ואחרי כל עונה. ללא ניקיון, איכות השמן תיפגע בוודאות גם אם תהליך ההפקה מושלם.
שטיפת הפרי: הקפדה על שטיפה במים נקיים למניעת חדירת אדמה, אבק או בוץ, הפוגעים ישירות בטעם השמן.
ניקוי בין מנות: שטיפת המכונות והצינורות במעבר בין מנות של חקלאים שונים היא קריטית למניעת פגיעה קשה באיכות.

## Slide 9: תחנות בבית הבד: השפעה על איכות וכמות השמן הפיזיקה והמכניקה של תהליך ההפקה
שלבים מקדימים: קליטה, שטיפה וגריסה

## Slide 10: תחנות בבית הבד: השפעה על איכות וכמות השמן הפיזיקה והמכניקה של תהליך ההפקה
שלבים מקדימים: קליטה, שטיפה וגריסה
קליטה והפרדת עלים
מפוח אוויר: שימוש במפוח אוויר להפרדת עלים וענפים (הקלים יותר מהזית). השארת עלים גורמת למרירות יתר ועלולה להחדיר מזהמים חיצוניים לשמן.
שקילת הפרי: מתבצעת בגמישות לפני או אחרי ההפרדה או לאחר השטיפה.

## Slide 11: תחנות בבית הבד: השפעה על איכות וכמות השמן הפיזיקה והמכניקה של תהליך ההפקה
שלבים מקדימים: קליטה, שטיפה וגריסה
קליטה והפרדת עלים
מפוח אוויר: שימוש במפוח אוויר להפרדת עלים וענפים (הקלים יותר מהזית). השארת עלים גורמת למרירות יתר ועלולה להחדיר מזהמים חיצוניים לשמן.
שקילת הפרי: מתבצעת בגמישות לפני או אחרי ההפרדה או לאחר השטיפה.
מכונת שטיפה
ניקוי יסודי: שטיפת הפרי במים זורמים באמבטיה ייעודית לסילוק אדמה, בוץ ומזהמים הפוגעים באיכות השמן.
הרחקת אבנים: סילוק אבנים וגופים זרים כבדים השוקעים במים בשלב זה.
ייבוש: בחלק מבתי הבד, הפרי עובר תחת מפוח אוויר לסילוק עודפי מים רגע לפני הגריסה.

## Slide 12: תחנות בבית הבד: השפעה על איכות וכמות השמן הפיזיקה והמכניקה של תהליך ההפקה
שלבים מקדימים: קליטה, שטיפה וגריסה
קליטה והפרדת עלים
מפוח אוויר: שימוש במפוח אוויר להפרדת עלים וענפים (הקלים יותר מהזית). השארת עלים גורמת למרירות יתר ועלולה להחדיר מזהמים חיצוניים לשמן.
שקילת הפרי: מתבצעת בגמישות לפני או אחרי ההפרדה או לאחר השטיפה.
מכונת שטיפה
ניקוי יסודי: שטיפת הפרי במים זורמים באמבטיה ייעודית לסילוק אדמה, בוץ ומזהמים הפוגעים באיכות השמן.
הרחקת אבנים: סילוק אבנים וגופים זרים כבדים השוקעים במים בשלב זה.
ייבוש: בחלק מבתי הבד, הפרי עובר תחת מפוח אוויר לסילוק עודפי מים רגע לפני הגריסה.
גריסה
שבירת דפנות תאי הפרי לשחרור השמן
מגרסת פטישים: קצב עבודה גבוה וכוח גריסה חזק, אך מלווה בסכנת חימום, חמצון ויצירת אמולסיה חזקה.
מגרסת סכינים: פעולת חיתוך במקום מעיכה, המעניקה פסטה עדינה יותר ומפחיתה משמעותית את האמולסיה.
התאמה לפרי: קריטי להתאים את קוטר חורי הרשת לזן הזיתים, גודל הפרי ומידת הבשלתו.

## Slide 13: הערבולMalaxation לב התהליך
שלב המערבל הוא הלב הביוכימי של התהליך. מטרתו לשבור את האמולסיה בעדינות ולחבר טיפות שמן זעירות לטיפות גדולות במטרה להפקה יעילה יותר.

## Slide 14: מה זה אמולסיה? ולמה אנחנו רוצים לשבור אותה?
אמולסיה (תחליב - مستحلب) היא תערובת של שני נוזלים או יותר שבאופן טבעי דוחים זה את זה ואינם מתערבבים, כגון שמן ומים.
במצב זה, נוזל אחד מתפזר בצורת טיפות מיקרוסקופיות בתוך הנוזל השני.
מבנה האמולסיה
הפאזה המפוזרת: הנוזל שנשבר לטיפות זעירות המרחפות בתערובת.
הפאזה הרציפה: הנוזל שעוטף ומכיל בתוכו את הטיפות.
חומר מתחלב: חומר מייצב שתפקידו להוריד את מתח הפנים בין שני הנוזלים ולמנוע מהטיפות להתחבר מחדש ולהיפרד לשכבות נפרדות.
מולקולה של חומר מתחלב בנויה כך שצד אחד שלה נמשך למים (הידרופילי) וצדה השני נמשך לשומן (הידרופובי), מה שמאפשר לה לחבר ביניהם.

## Slide 15: מה זה אמולסיה? ולמה אנחנו רוצים לשבור אותה?
דוגמה קלאסית ומוכרת מאוד לאמולסיה מחיי היומיום היא מיונז.
מיונז מורכב משני נוזלים שבאופן טבעי דוחים זה את זה ולא מתערבבים: שמן ומים.
כאשר מערבבים אותם יחד במהירות ובחוזקה, השמן נשבר לטיפות מיקרוסקופיות שמפוזרות בתוך הנוזל המימי.
כדי שהטיפות האלו לא יתחברו מחדש (כפי שקורה בשמן זית שאנחנו רוצים לשבור) והמיונז לא יישבר וייפרד בחזרה לשכבת שמן ושכבת נוזל, משתמשים בחלמון ביצה. החלמון מכיל חומר שנקרא לציטין, שמתפקד כחומר מתחלב.
הלציטין עוטף את טיפות השמן הזעירות, מונע מהן להתחבר שוב, וכך נועל את האמולסיה ושומר על המרקם האחיד, היציב והקרמי של המיונז.

## Slide 16: מה זה אמולסיה? ולמה אנחנו רוצים לשבור אותה?
אמולסיה בעיסת הזיתים היא מצב שבו טיפות שמן זעירות כלואות ומפוזרות בתוך מי הפרי והפאזה המוצקה מבלי יכולת להתחבר.
כוחות של מתח פנים וממברנות מונעים מהטיפות הקטנטנות הללו להתאחד באופן טבעי לטיפות גדולות.
הסיבות לשבירת האמולסיה בשלב הערבול:
מניעת אובדן שמן: כל עוד השמן נשאר כלוא בטיפות מיקרוסקופיות במצב של אמולסיה, הכוח הצנטריפוגלי בשלב הבא (הדקנטר) לא יצליח להפריד אותו, והשמן יאבד לגפת.
עידוד התלכדות : פעולת הערבול האיטית והעדינה נועדה ליצור התנגשויות מתונות בין טיפות השמן הזעירות.
הכנה למיצוי: התנגשויות אלו שוברות את האמולסיה וגורמות לטיפות הקטנות להתלכד לכדי טיפות שמן גדולות ורציפות, אשר ניתן לחלץ ולהפריד אותן בקלות ממשקל המים והמוצקים.

## Slide 17: הערבולMalaxation לב התהליך
חלון הקסם של הטמפרטורה והזמן: חימום מוריד את צמיגות העיסה ומעלה תפוקה, אך מעל לטמפרטורה מסוימת או בזמן ערבול ארוך מדי, מאיצים תהליכי חמצון, מאבדים חומרי ארומה נדיפים ומסתכנים בפגמים חושים.
התמודדות עם עיסות קשות: בזנים קשים להפרדה או פרי רטוב מדי, הוספת מיקרו-טלק מסייעת דרמטית בשבירת האמולסיה, משפרת תפוקה, ואף תורמת לאיכות השמן, עליה בכמות הפנולים, ללא שינוי בהרכבו הכימי.

## Slide 18: הפרדה: דקנטר (צנטריפוגה אופקית)
מפריד לפי צפיפות למסה מוצקה (גפת) ולנוזלים.
שימוש בכוח צנטריפוגלי להפרדת מסות על בסיס משקל סגולי.
התוף מסתובב במהירות גבוהה (כ-3000 סל"ד) ודוחף את החומרים לפי צפיפותם:
גפת (מוצק) החוצה, מים (מי עקר) במרכז, ושמן (הקל ביותר) קרוב לציר. חילזון פנימי מסתובב בהפרש מהירויות כדי לפנות את הגפת ברצף.

## Slide 19: הפרדה: דקנטר (צנטריפוגה אופקית)
2 פאזות לעומת 3 פאזות
דקנטר מסוג Two-Outlet יש שתי יציאות חיצוניות: פתח אחד לשמן ופתח אחד לגפת רטובה המכילה בתוכה את מי העקר.
בדקנטר מסוג Three-Outlet יש שלושה פתחים נפרדים: יציאה נפרדת לשמן, יציאה נפרדת למי עקר, ויציאה נפרדת לגפת יבשה יחסית.
Three-Outlet : מפריד לגפת, מי עקר ושמן. דורש הוספת מים רבים השוטפים חלק מפנולים ומייצרים כמות עצומה של שפכים. קל להפטר מהגפת בסיום התהליך.
Two-Outle : מפריד לגפת לחה (מוצק+מים) ושמן. צריכת מים נמוכה מאוד, שימור גבוה של פנולים בשמן, ופחות שפכים מזהמים. זהו הסטנדרט המודרני והאקולוגי.

## Slide 20: הפרדה סופית: ספרטור (צנטריפוגה אנכית)
ניקוי וליטוש סופי: השמן היוצא מהדקנטר עדיין מכיל מעט לחות (בין 1% עד 4%) ומוצקים זערים.
הספרטור האנכי מסתובב במהירות כפולה (עד 7000 סל"ד) ומפעיל כוח עצום לניקוי סופי של השמן.
חובה לנקות ציוד זה בקפדנות כדי למנוע הצטברות משקעים.
חלק מהיצרנים בארץ ובעולם מוותרים על שלב זה כדי לצמצם מגע עם מים וסכנת לכלוך, ומסתמכים על שיקוע טבעי במיכלים ל 24 שעות לפני הסינון.

## Slide 21: סינון מול שקיעה טבעית
הסינון הינה פעולה פיזית הנעשה לשמירה על שמן מקלקול לאורך חודשים ומניעת ירידה דרסטית באיכות.
הסינון נועד למניעה ולא לתיקון:
מטרתו להרחיק שאריות מים וחלקיקי פרי זעירים שעלולים לגרום לתסיסה פנימית ולחמצון מואץ.
פעולה זו שומרת על היציבות של השמן, מונעת התפתחות פגמים בפרופיל החושי שלו, ומאריכה משמעותית את חיי המדף
ללא שיקוע נכון או סינון מתאים, השמן יסבול מקלקול כימי ואורגנולפטי מהיר.

## Slide 22: טכנולוגיות ושיטות סינון
ישנן מספר שיטות מרכזיות לסינון השמן:
שיטת השיקוע והשפייה (הנפוצה בארץ) אמנם פשוטה וזולה, אך אינה מסלקת לחלוטין חלקיקים מיקרוניים ומיקרו-טיפות מים, מה שחושף את השמן לקלקול.
לעומתה, שיטת הסינון הפיזי בלחץ דרך לוחות צלולוז היא הנפוצה והיעילה ביותר: השמן נדחף דרך לוחות בדרגות נקבוביות שונות שמסירים ביעילות לחות ומוצקים, ומפיקים שמן צלול ויציב.
בנוסף, בבתי בד תעשייתיים גדולים נעשה לרוב שימוש בסינון בעזרת אבקת צלולוז, בעוד שעבור שמנים אורגניים עובדים עם סינון דיאטומי, המבוסס על אבקה טבעית של שלדי אצות מאובנות שמתפקדת כרשת סינון דקיקה.

## Slide 23: אחסון נכון לשמירת איכות
5 האויבים: אור, לחות, חמצן, חום ומשקעים
הגנה מקיפה: הרחקה מוחלטת של השמן מחמשת האויבים היא תנאי הכרחי לשמירה על איכותו הכימית והחושית לאורך זמן, ולמניעת פגמים.
כלי אחסון: חובה להשתמש בנירוסטה, פח או זכוכית כהה בלבד.
בקרת טמפרטורה: סביבת האחסון האידיאלית היא בין 16 ל 22 מעלות.
סכנת קפיאה: יש להימנע מהקפאה מלאה של השמן, הגורמת לשקיעת נוגדי חמצון ומשנה את הרכבו הכימי.

## Slide 24: בקרת איכות: מעבדה וערכה חושית
הערכה כפולה ומשלימה: התקינה הבינלאומית מחייבת שילוב של בדיקה כימית במעבדה והערכה חושית (אורגנולפטית) על ידי פאנל טועמים מוסמך, לשתיהן מעמד שווה וקובע.
תנאי סף קשיח: שמן שנכשל באחת מהבדיקות (כימית או חושית) פוסל עצמו מדירוג כתית מעולה, גם אם תוצאות הבדיקה השנייה מושלמות לחלוטין.
החוש האנושי ככלי מעבדה: כימיה לבדה אינה מסוגלת לזהות את כלל הפגמים. פאנל טועמים הפועל במסגרת מבוקרת משמש ככלי אבחנה הכרחי, רגיש ומדויק.

## Slide 25: בקרת איכות: מעבדה
חמיצות חופשיתFFA : מודדת אחוז חומצות שומן חופשיות (חומצה אולאית). מעידה על איכות הפרי לפני ההפקה. כתית מעולה חייב להיות שווה או מתחת ל-0.8%.
מדד פרוקסידPeroxide Value : מודד חמצון ראשוני. מעיד על חשיפה לחמצן, אור או חום במהלך הייצור או האחסון. ערך גבוה מעיד על נטייה להתקלקל. התקן לכתית מעולה: עד meq O2/kg 20 מיליאקוויוולנט חמצן לקילוגרם.
בליעת UV (מדדי K232, K270): מדד לחמצון משני (יצירת קשרים כפולים) ולנוכחות שמן מזוכך. התקן לכתית מעולה: מדד K232 עד 2.50, ומדד K270 עד 0.22.
בדיקות כימיות אלו מבוצעות במעבדות מוסמכות, אך הן מהוות רק מחצית מהתמונה לקביעת איכות השמן

## Slide 26: בקרת איכות: הערכה חושית
מעמד ייחודי: שמן זית הוא אחד ממוצר המזון היחידים שהתקן הבינלאומי מחייב בו בדיקה חושית על ידי פאנל טועמים מוסמך לשם קביעת דירוג.
פסילה בשל פגמים: שמן ללא פגמים כימיים יכול להיפסל מלהיות מוגדר ככתית מעולה עקב פגמי טעם.
מבנה הפאנל: הטעימה מבוצעת כקבוצה ועל ידי קבוצה שעברה הסמכה.
אופן הבדיקה: במהלך הבדיקה, כל טועם עובד לבד, מתחיל בהרחה, לאחר מכן טועם את השמן, ומסמן בטופס את העוצמה של המאפיינים השליליים והחיוביים שהוא מזהה, על גבי סולם של 0 עד 10 ס"מ.

## Slide 27
תודה להקשבה
בהצלחה בעונת המסיק הקרובה